## Slide 1: Bezpečná elektroinstalace

## Slide 2: 1. Úvod
Co je elektroinstalace
Proč je bezpečnost klíčová
Nejčastější příčiny závad:
  neodborné zásahy
  vadné rozvody
  přetěžování obvodů
  chybějící revize

## Slide 3: 2. Základní pojmy
Elektrický obvod – vedení, jištění, spotřebiče
Jištění – jističe, pojistky, proudové chrániče
Ochrana před úrazem elektrickým proudem – pospojování, uzemnění, izolace
Rozvody – skryté, povrchové, v různých prostředích

## Slide 4: 3. Normy a legislativa
ČSN 33 …… – základní soubor norem pro elektroinstalace
Revize a pravidelné kontroly elektroinstalace
Odpovědnost majitele / provozovatele objektu
Kdy je nutný odborník – vždy při zásahu do rozvodů

## Slide 5: 4. Bezpečnost v domácnostech
Nerozpojovat a neopravovat elektroinstalaci svépomocí
Nepřetěžovat prodlužovací kabely
Nepoužívat poškozené zásuvky, spínače a kabely
Umístit zásuvky mimo dosah dětí + použít zásuvkové krytky
V koupelně dodržet odstupové zóny

## Slide 6: 4. Bezpečnost v domácnostech
Správně dimenzované jističe
Používání proudových chráničů
Speciální instalace do prašného, vlhkého nebo výbušného prostředí
Pravidelná revize, údržba a kontrola nářadí a strojů
Značení rozvaděčů, uzamykatelné rozvaděče

## Slide 8: 5. Ochranné prvky elektroinstalace
Jističe – chrání proti přetížení a zkratu
Proudové chrániče (RCD) – chrání před úrazem proudem
Přepěťové ochrany (SPD) – ochrana proti přepětí a blesku
Uzemnění a pospojování – základ bezpečnosti

## Slide 9: 6. Typické závady a jejich rizika
Zoxidované vodiče - možnost požáru
Staré hliníkové vedení - nízká mechanická odolnost
Uvolněné spoje v zásuvkách - zahřívání a vznik požáru
Neodborné „domácí opravy“ - riziko úrazu i požáru
Poškozené izolace → vodivá tělesa pod napětím

## Slide 10: 7. Jak poznat, že je elektroinstalace nebezpečná
Zásuvky nebo vodiče hřejí
Jistič často vypadává
Zápach spáleniny
Blikající světla
Stará elektroinstalace
(20–40 let) bez revizí

## Slide 11: 8. Prevence a doporučení
Pravidelné revize u odborníka
Nepřetěžovat zásuvkové okruhy
Instalovat proudový chránič do všech zásuvkových okruhů
Používat kvalitní a certifikované výrobky
Uchovávat dokumentaci k elektroinstalaci

## Slide 12: 9. Elektroinstalace a požární bezpečnost
Správné jištění snižuje riziko vzniku požáru
Uhořelá izolace = okamžitě odpojit
Dotažené spoje a pravidelná kontrola
Hasit elektřinu jen přípustnými hasivy (např. CO₂ nebo prášek)

## Slide 13: 10. Elektrospotřebiče a požární bezpečnost
Nenechávat spotřebiče bez dozoru v zapnutém stavu
Nesnažit se spotřebiče opravit – neodbornou opravou ztrácejí příslušnou revizi
Při viditelném poškození ihned přestat používat a nechat odborně opravit, či odevzdat do sběrného dvora
Hasit elektřinu jen přípustnými hasivy (např. CO₂ nebo prášek)

## Slide 14: 11. Prodlužovací kabely
Nepřetěžovat prodlužovací kabely
Nepoužívat poškozený kabel
Nevhodné smotávání při vysokém zatížení
Použití ve vlhkém prostředí pouze s krytím IP
Odpovídající průřez vodiče k zatížení

## Slide 15: 12. Akumulátory v domácnostech
Slouží k ukládání elektrické energie
Nejčastější typy: Li-ion, NiMH, olověné
Použití: mobilní telefony, notebooky, aku nářadí, záložní zdroje (UPS)
Výhody: mobilita, opakované nabíjení
Rizika: přehřátí, požár při poškození nebo špatném nabíjení

## Slide 16: 13. Bezpečné použití akumulátorů v domácnosti
Nabíjet pouze pomocí originálních nebo schválených nabíječek
Nenabíjet akumulátory bez dozoru a na hořlavých površích
Chránit před mechanickým poškozením, vlhkem a vysokou teplotou
Nepoužívat poškozené nebo nafouklé akumulátory
Skladovat mimo dosah dětí
Vysloužilé akumulátory odevzdávat do sběrných míst

## Slide 17: 14. Pravidelné revize dle ČSN – termíny v domácnostech
Elektroinstalace v bytě / rodinném domě: doporučuje se každých 5 let
Po rekonstrukci nebo úpravě elektroinstalace: ihned po dokončení
Po mimořádné události (zkrat, přepětí, požár, vytopení): bezodkladně

## Slide 18: 15. První pomoc při požáru elektroinstalace
1. STOP! Nejdříve odpojit: Pokud je to bezpečné, ihned vytáhněte přístroj ze zásuvky nebo vypněte hlavní jističe.
2. ZÁKAZ VODY: Nikdy nehaste vodou ani pěnou! Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem.
3. SPRÁVNÉ HASIVO: Použijte výhradně přístroj Sněhový (CO2) nebo Práškový (univerzální).
4. BEZPEČNÝ ODSTUP: Udržujte vzdálenost alespoň 1 metr od zařízení pod napětím při hašení.
5. VOLAT 150 nebo 112: Pokud oheň neuhasne do pár sekund, okamžitě opusťte prostor a volejte hasiče!

## Slide 19: 16. Shrnutí
Elektroinstalace musí být odborně navržena, provedena a udržována
Nepřetěžovat, neimprovizovat, nekombinovat staré a nové prvky
Revize = základ bezpečnosti
Včasná prevence chrání majetek i životy

## Slide 20: Děkuji za pozornost